Mairie de Chezy-sur-Marne

Place du Lieutenant Lehoucq

02 570 CHEZY-SUR-MARNE

DEPARTEMENT de l’AISNE

## Aménagements hydrauliques

## Vignoble de CHEZY-SUR-MARNE

### Formulaire de demande d’examen de cas par cas : Compléments suite aux remarques émises en date du 19/11/2013

##### Novembre 2013

La Commune de CHEZY-SUR-MARNE envisage des aménagements sur l’ensemble des coteaux viticoles de son territoire. Ces travaux nécessitent des défrichements pour implanter des bassins de rétention. Dans ce cadre, elle a établi une demande d’examen au cas par cas, préalable à la réalisation d’une étude d’impact.

Par courrier daté du 19 Novembre 2013, les services de la DREAL ont formulé des remarques.

Dans le présent document, nous reprenons point par point ces différentes remarques (en bleu dans le texte suivant) et apportons les compléments demandés (en noir).

● rubrique 3 : pourriez-vous renseigner cette rubrique ? En effet, dans la mesure où votre projet dans sa globalité (aménagement hydraulique) n’est pas inscrit en tant que tel dans la nomenclature figurant à l’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement (CE), l’autorité environnementale ne peut identifier les raisons qui vous conduisent à formuler votre demande. En revanche une (ou plusieurs) de ces composantes pourrait être concernée par cette nomenclature. Par exemple, ce pourrait être au titre des défrichements, si le projet occasionne un défrichement supérieur à 0.5 ha et inférieur à 25 ha (en cumulant le cas échéant les surfaces éventuellement fragmentées) dans un massif boisé d’une superficie supérieure à 4 ha (seuil applicable dans l’Aisne). Dans ce cas, il serait nécessaire d’indiquer à la rubrique 3 du formulaire :

-colonne de gauche : le numéro « 51a) » -cf annexe à l’article R 122-2 du CE modifié par décret n°2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de défrichement- ;

- colonne de droite : par massif boisé concerné :

- le nom et la taille du boisement

- les numéros des aménagements faisant l’objet d’un défrichement :

La rubrique concernée est bien 51a) : Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation, la superficie totale, même fragmentée, étant de plus de 0.5 ha et inférieure à 25 ha.

Pour tous les défrichements, le tableau ci-dessous fournit les surfaces concernées, massif par massif, les ouvrages concernés ainsi que les surfaces défrichées.

Un plan en annexe présente les différents espaces boisés concernés et les bassins projetés (Le projet de bassin C2 – figurant sur le plan – est en réalité abandonné).

| Identification de l’espace boisé | Surface (source BDTOPO) en ha | Défrichement soumis à autorisation | Bassins | Défrichement | Soumis cas par cas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32,462 | Oui | C3 | 1529 m² | Oui, compte-tenu des imprécisions de définition des espaces boisés |
|  |  |  | C4 | 165 m² |  |
|  |  |  | C4 | 197 m² |  |
|  |  |  | C5 | 3058 m² |  |
|  |  |  | Sous-Total | 0,496 ha |  |
| 2 | 3.356 | Non | D3 Sous-Total | 1800 m² 0.18 ha | Non |
| 3 | 1.310 | Non | D4 Sous-Total | 1321 m² 0.132 ha | Non |
| 4 | 90,978 | Oui | C6 | 2063 m² | Oui |
|  |  |  | C7 | 4757 m² |  |
|  |  |  | Sous-Total | 0,683 ha |  |
| 6 | 90,511 | Oui | B1 | 669 m² | Non* |
|  |  |  | Sous-Total | 0,067 ha |  |
| 8 | 21,297 | Oui | D5 | 1578 m² | Non* |
|  |  |  | D9 | 1904 m² |  |
|  |  |  | Sous-Total | 0,382 ha |  |
| 9 | 63,046 | Oui | D2 | 2781 m² | Non*. |
|  |  |  | Sous-Total | 0,279 ha |  |

* Ces défrichements, portant sur une superficie inférieure à 0.5 ha, ne sont plus soumis cas par cas suite au décret du 14 Nov 2013, qui modifie la nomenclature.

● rubrique 4.6 : pourriez-vous renseigner cette rubrique (le projet concernant 382 ha, il est suggéré d’indiquer les coordonnées géographiques de la mairie de Chézy-sur-Marne) ?

Les coordonnées ci-dessous correspondent au centroïde de la commune de Chezy-sur-Marne, exprimées en Lambert 93 :

X = 727 981

Y = 6 876 118

● rubrique 5.2 question « le projet se situe-t-il dans un périmètre rapproché d’un captage d’eau destiné à l’alimentation humaine ? » : pourriez-vous renseigner cette rubrique ;

Aucun projet de défrichement n’est situé dans un périmètre de protection de captage et aucun de projet de défrichement n’est situé à proximité d’un périmètre de protection.

● rubrique 6.1 : à la question « le projet est-il susceptible d’entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante (faune, flore, habitats, continuités écologiques) ? » vous avez répondu négativement. Cependant l’étude d’incidence natura 2000 figurant page 40 du document remis en annexe du formulaire (« aménagement hydraulique du vignoble de Chézy-sur-Marne » par Emergence d’octobre 2012) ne prend en compte que la zone spéciale de conservation du site du domaine de Verdilly. Pourriez-vous indiquer ce qu’il en est pour les autres sites natura 2000 pouvant être concernés par le projet ; en particulier ceux situés en aval sur la Marne dans la mesure où le projet engendre des rejets dans des affluents de cette rivière.

- Les ZSC « Bois de réserves des usages et de Montgé » et « Petit Morin » se situent à une quinzaine de kilomètres du projet dans des vallées distinctes.

- La ZPS « Boucle de la Vallée de la Marne » se situe à une douzaine de kilomètres à vol d’oiseau et à une quinzaine de kilomètres en aval en suivant le linéaire du Dolloir puis de la Marne. Les éventuelles incidences hydrologiques sont positives dans la mesure où les bassins prévus par le projet ont un rôle de dépollution, tandis que les éventuelles incidences hydrauliques sont très faibles, compte tenu du linéaire de cours d’eau entre les aménagements et la ZPS, de la régulation de débit qu’induit l’aménagement par rapport à la situation initiale, et dans la mesure où la somme des débits maximaux de l’ensemble des bassins est de 480 l/s tandis que les débits de la Marne sont de 40 m3/s pour le débit moyen et de 14.7 m3/s pour le débit d’étiage.

● annexe technique au formulaire : pourriez-vous vérifier la cohérence de ces documents, qui, au moins pour le bassin C2, présentent des divergences :

- position du bassin sur la parcelle 208 sur le plan au 1/500 et le plan d’ensemble de la tranche ferme

- position sur les parcelles 53 et 55 sur l’extrait cadastral au 1/2000 et la vue aérienne

- états parcellaires correspondant à la parcelle 186 ;

On pourra se reporter au plan en annexe.

Le projet de bassin C2 (figurant sur les plans) est abandonné. Pour tous les autres bassins, le tableau suivant indique les parcelles concernées :

| Numéro | Parcelles cadastrales | Surface | Surface défrichée |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | ZD 26 | 18255 m2* | 669 m2 |
| C3 | AH 178 AH 179 AH 202 AH 203 AH 204 AH 205 AH 206 AH 216 AH 176 AH177 AH207 AH208 | 1132 m2* 366 m2* 208 m2* 106 m2* 94 m2* 166 m2* 164 m2* 511 m2* 387 m2 64 m2* 44 m2* 272 m2* | 1529 m2 |
| C4 | AH 113 AH 114 | 54 m2* 2841 m2* | 362 m2 |
| C5 | AI 59 AI 60 AI 61 AI 62 AI 63 AI 233 AI 234 AI 235 | 737 m2* 267 m2* 662 m2* 265 m2* 325 m2* 216 m2 258 m2 280 m2 | 3058 m2 |
| C6 | AI 189 AI 190 AI 191 | 326 m2* 331 m2* 1 428 m2* | 2063 m2 |
| C7 | D 32 | 6017 m2* | 4757 m2 |
| D2 | F 1112 F 1113 F 1114 F 1546 | 677 m2* 790 m2* 629 m2* 3195 m2* | 2781 m2 |
| D3 | ZR 1 ZR 2 ZR 226 | 1080 m2* 285 m2* 1182 m2* | 1800 m2 |
| D4 | AE 166 AE 167 AE 168 AE 169 AE 170 | 1324 m2* 1012 m2* 1174 m2* 529 m2* 4611 m2* | 1321 m2 |

| Numéro | Parcelles cadastrales | Surface | Surface défrichée |
| --- | --- | --- | --- |
| D5 | ZP 135 ZP 136 ZP 137 ZP 138 ZP 139 ZM 80 ZM 91 | 494 m2* 281 m2* 420 m2* 270 m2* 323 m2* 1064 m2* 585 m2* | 1578 m2 |
| D9 | ZM 136 ZM 137 ZM 138 ZM 139 | 305 m2* 925 m2* 90 m2* 1260 m2* | 1904 m2 |

* Surface correspondant à la totalité de la parcelle cadastrale

● enfin, 5 exemplaires supplémentaires du dossier (formulaire, ses annexes et les pièces composant le complément) sont nécessaires à l’instruction (consultation de plusieurs services de l’Etat). Ils pourraient cependant être préférentiellement remplacés par une version numérique sur CD-Rom ou clé USB.

Voir documents joints

ANNEXE

- Plan des massifs boisés